## Slide 1
American Express Contactless Kernel 4
EMV Contactless Book C-4 | Kernel 4 Specification v2.10 | March 2021
상세 기술 교육 자료
EMV Contactless Specifications - Book C-4 | Kernel 4 Specification v2.10

## Slide 2
목차
전반부
1. Kernel 4 개요
2. Contactless Modes와 거래 흐름
3. GPO와 Capability 결정
4. Read Application Data
5. Offline Data Authentication
6. Processing Restrictions
후반부
7. Cardholder Verification
8. Terminal Risk Management
9. 1st Terminal/Card Action Analysis
10. Online 및 2nd Action Analysis
11. APDU와 Configuration Data
12. 동작 예시와 구현 체크리스트
13. 소스 코드

## Slide 3
1. Kernel 4 개요

## Slide 4
Kernel 4의 역할과 범위
Kernel 4는 American Express Contactless Payment Application과 상호 운용되는 Reader Kernel입니다. Entry Point가 애플리케이션을 선택한 이후 거래 결과를 반환할 때까지의 처리 규칙을 정의합니다.
핵심 역할
• 카드와 C-APDU/R-APDU 교환
• 카드·단말 데이터 검증
• ODA, CVM, Risk Management 수행
• TC, ARQC, AAC 요청 및 결과 처리
사양 경계
• Book A: 공통 아키텍처
• Book B: Entry Point와 Kernel 선택
• Book C-4: Kernel 4 거래 처리
• 온라인 호스트와 UI 구현은 외부 영역
출력
• 승인, 온라인 요청, 거절
• Try Another Interface / End Application
• Data Record와 UI 지시 정보

## Slide 5
Book C-4 v2.10 구성
주요 처리 장
• Chapter 2: Contactless Modes와 거래 흐름
• Chapter 3: GPO
• Chapter 4: Initiate Application
• Chapter 5: Read Application Data
• Chapter 6: Offline Data Authentication
• Chapter 7: Processing Restrictions
승인 결정 장
• Chapter 8: Cardholder Verification
• Chapter 9: Terminal Risk Management
• Chapter 10: 1st Terminal Action Analysis
• Chapter 11: 1st Card Action Analysis
• Chapter 12: Online Processing
완료와 부록
• 2nd Terminal/Card Action Analysis와 결과 처리
• Annex A: Transaction Data
• Annex B: Terminal/Entry Point Configuration
• Annex C: Glossary

## Slide 6
2. Contactless Modes와 거래 흐름

## Slide 7
Kernel 4 전체 처리 흐름
Entry Point가 AID와 Kernel 4를 선택하면 Kernel은 Terminal Data와 카드 응답을 결합해 처리 단계를 순차적으로 수행합니다.
초기화
Transaction Data 수신
Terminal 설정 적용
카드 초기 처리
GPO로 AIP/AFL 획득
지원 모드 결정
위험 판단
데이터 읽기, ODA, 제한 검사
CVM과 Risk Management
승인 결정
Terminal 역할 | Reader 역할
거래 금액 등 입력 수신 | NFC RF 인터페이스 관리
카드소지자 인증(CVM) 처리 | 카드 앱 선택 (Process S)
온라인 권한 부여 요청 | 카드와 APDU 통신
영수증 출력 결정 | EMV/Mag-Stripe 트랜잭션 처리
최종 승인/거부 결정 | 결과(OUT Signal) 반환

## Slide 8
Contactless Modes와 거래 조합
Kernel 4는 카드 Capability, Terminal 설정, 거래 유형에 따라 지원 가능한 조합을 판정한다.
EMV Mode
AIP 기반 기능 사용
ODA와 AC 생성 지원
Contactless Mag-Stripe Mode
온라인 전용 처리
동적 Track 데이터 사용
Mobile Transaction
Mobile CVM 결과와
카드 Capability 확인
Offline / Online
Terminal Type과
한도에 따라
TC 또는 ARQC 경로
Delayed Authorisation
설정된 환경에서
후속 온라인 전송
Partial Online
프로세스 | 주요 입력 신호 | 주요 출력 신호
Process M | ACT, STOP, ABORT | OUT, STOP_ACK
Process S | Terminal AID List | 선택된 AID + Kernel ID
Process P | CA Signal (K/S) | RA Signal, L1RSP
Process D | MSG Signal | 디스플레이 출력
Process K | ACT, STOP, CLEAN, DET | OUT, DEK, MSG

## Slide 9
3. GPO와 Capability 결정

## Slide 10
GPO 처리 - Pre-PDOL부터 응답 검증
Kernel
Terminal Data
PDOL
83 Template
Card
ACT Data
DB 초기화
요청 태그 조회
값 연결
GPO 전송
AIP/AFL 반환
응답 파싱
모드 결정
◀ 데이터
▶ C-APDU
◀ R-APDU
누락 데이터는 규칙에 따라 0 또는 빈 값으로 구성
신호 | 방향 | 설명
ACT | Terminal → Reader | 트랜잭션 시작 요청 (금액, 통화, 트랜잭션 유형 포함)
OUT | Reader → Terminal | 트랜잭션 결과 반환 (Outcome, Data Record, Disc. Data)
STOP | Terminal → Reader | 현재 트랜잭션 즉시 종료 요청
ABORT | Terminal → Reader | 중단 (OUT Signal 트리거 가능)
DEK | Kernel → Terminal | 데이터 요청 및 카드/Kernel 데이터 전송
DET | Terminal → Kernel | 데이터 제공 및 트랜잭션 흐름 제어
MSG | Kernel → Process D | 사용자 화면 표시 요청
CA | K/S → Process P | 카드로 C-APDU 전송 요청
RA | Process P → K/S | 카드로부터 R-APDU 수신 결과

## Slide 11
GPO 입력과 응답 검증
GPO 입력 데이터
• PDOL이 없으면 83 00 사용
• PDOL이 있으면 요구 길이에 맞춰 값 연결
• Modified Terminal Type 또는 Enhanced Reader Capabilities를 조건에 따라 제공
• 거래 금액, 통화, 국가, 유형 등 핵심 데이터 포함
응답 데이터
• AIP: 카드 지원 기능 비트
• AFL: 읽을 SFI/Record 범위
• Format 1 또는 Response Message Template Format 2
• 중복, 길이, 허용되지 않은 태그 검사
실패 처리
• Status Word 오류
• 필수 AIP/AFL 부재
• 형식 또는 길이 오류
• 지원되지 않는 거래 조합
→ End Application 또는 Try Another Interface

## Slide 12
Terminal Type과 Reader Capability

## Slide 13
READ RECORD와 GET DATA 처리
AFL 순회
• SFI와 시작/종료 Record 번호 확인
• 각 Entry를 순서대로 READ RECORD
• Offline Authentication 대상 Record 표시를 별도 관리
레코드 검증
• Response Message Template 70 확인
• 중복 Tag와 잘못된 길이 검사
• 필요한 데이터는 Kernel DB에 저장
• 알려지지 않은 독점 데이터 처리 규칙 적용
GET DATA
• Application Transaction Counter 등 추가 데이터 조회
• 지원 여부와 응답 Status Word 확인
• 선택적 데이터 실패가 전체 거래 실패인지 구분

## Slide 14
5. Offline Data Authentication

## Slide 15
ODA 처리 개요
기능 | 설명 | 섹션
트랜잭션 모드 | Mag-Stripe 모드 / EMV 모드 지원 | 3.5
CVM (카드소지자 인증) | Online PIN, No CVM, Mobile CVM 등 | 3.5
Data Exchange | DEK/DET Signal로 Terminal ↔ Kernel 데이터 교환 | 3.6
Data Storage | 카드에 데이터 읽기/쓰기 (SDS / IDS) | 3.7
Torn Transaction Recovery | 카드 이탈 후 재접촉 시 트랜잭션 복구 | 3.8
Mobile 트랜잭션 | 휴대폰 기기의 CVM 처리 지원 | 3.9
Balance Reading | 카드 오프라인 잔액 조회 및 표시 | 3.10
Relay Resistance Protocol | 릴레이 공격 방어 (타이밍 측정 기반) | 3.11
Non-CDA 최적화 | CDA 불필요 시 레코드 읽기 최소화 | 3.12

## Slide 16
인증서 체인과 인증 방식
공개키 체인
• Scheme CA Public Key로 Issuer Certificate 복원
• Issuer Public Key로 ICC Certificate, SDA 데이터 검증
• PAN, 만료일, Algorithm Indicator, Hash 일치 확인
• Revocation List로 폐기 인증서 확인
SDA / DDA
• SDA: 정적 Application Data의 서명 검증
• DDA: Internal Authenticate 기반 동적 서명 검증
• 예측 불가능한 데이터로 복제 카드 방어
CDA
• GENERATE AC 응답의 SDAD 검증
• AC와 Terminal Dynamic Data를 하나의 서명으로 결합
• 거래 결과와 카드 인증을 동시에 보호

## Slide 17
6. Processing Restrictions

## Slide 18
Dynamic Reader Limits
• AID, 거래 유형, Reader 설정에 따라 Limit Set 선택
• Contactless Transaction Limit
• CVM Required Limit
• Floor Limit을 개별 적용
• 카드 또는 거래 조건에 따라 Reader Limit Indicator 갱신
• 금액 비교 결과를 후속 CVM과 Risk Management에서 사용
• Limit 미지원 Reader는 정적 설정 사용
• Transaction Limit 초과: Contactless Application Not Allowed
• CVM Limit 초과: CVM 필요 표시
• Floor Limit 초과: Online 경로 우선
거래 제한
동적 업데이트
Limit 선택

## Slide 19
AUC, 버전, 유효기간 검사
Application Version
• 카드와 Terminal의 Application Version Number 비교
• 불일치 시 TVR 설정
• 바로 종료하지 않고 Action Analysis에 반영 가능
Application Usage Control
• 국내/국제 거래 허용
• 현금, 상품, 서비스, Cashback 허용
• ATM/비ATM 환경 조건 검사
날짜 검사
• Application Effective Date 이전 사용 확인
• Application Expiration Date 경과 확인
• Terminal Date 형식과 BCD 유효성 검증

## Slide 20
7. Cardholder Verification

## Slide 21
CVM Process Control
• 거래 금액과 Reader CVM Required Limit 비교
• 카드의 CVM Capability와 Terminal Capability 확인
• 거래 유형과 환경에 맞는 방법 선택
• No CVM
• Signature
• Online PIN
• Consumer Device CVM / Contactless Mobile CVM
• CVM 불가 결과
CVM 필요성
지원 방식

## Slide 22
Mobile CVM과 Reader Limit 검증
ODA 방식 | 인증 방향 | 특징 | 보안 수준
SDA (Static Data Auth) | CA → Issuer → Card | 정적 서명 검증 SDAD 포함 레코드 서명 | 낮음 (복제 취약)
DDA (Dynamic Data Auth) | CA → Issuer → ICC | 동적 서명 생성 Intern. Authenticate 명령 | 중간
CDA (Combined DDA/AC) | CA → Issuer → ICC | GENERATE AC와 통합 SDAD가 AC에 포함 | 높음 (권장)
• 기기에서 PIN 또는 생체 인증 수행
• 9F71의 Method, Result, Context 해석
• 거래 금액과 Mobile CVM 가능 조건 비교
• 금액이 한도 이하이면 No CVM 가능
• 한도 초과 시 카드/기기/Terminal 공통 지원 CVM 필요
• 지원 방식이 없으면 CVM Unable To Complete
Reader CVM Required Limit
Mobile CVM

## Slide 23
8. Terminal Risk Management

## Slide 24
Terminal Risk Management 구성
거래 금액이 Floor Limit을 초과하면
Online 필요 신호를 TVR에 설정한다.
Floor Limit Checking
ATC와 Last Online ATC를 이용해
연속 오프라인 거래 횟수를 평가한다.
Velocity Checking
Random Transaction Selection
Exception File
한도 이하 거래 일부를 무작위로 온라인 전환해
오프라인 공격을 제한한다.
PAN 또는 카드 식별자가 예외 목록에 있으면
위험 신호를 설정한다.
각 검사의 결과는 TVR에 누적되어 1st Terminal Action Analysis에 사용된다.

## Slide 25
9. 1st Terminal Action Analysis

## Slide 26
TVR와 IAC/TAC 비교
• TVR AND (IAC-Denial OR TAC-Denial)
• 일치 비트가 있으면 AAC 요청
Denial 판단
• Denial/Online 조건이 없고 Offline 가능
• TC 요청
• Terminal Type과 거래 조합 조건 확인
Offline 판단
Online 판단
우선 순위
• Denial 조건이 없을 때 Online Code 비교
• 일치하면 ARQC 요청
• Online 불가 시 Default Code 비교
Denial → Online → Default/Offline 순서로 평가하며
카드가 요청한 조건과 Zero Amount/Status Check 규칙을 반영

## Slide 27
TVR와 IAC/TAC 비교
• 명확한 거절 조건
• 지원되지 않는 거래 또는 치명적 검증 실패
• P1의 Cryptogram Type을 AAC로 설정
요청 AAC
• 오프라인 승인 가능
• 모든 제한과 위험 판단 통과
• 카드가 TC 대신 ARQC/AAC를 반환할 수 있음
요청 TC
요청 ARQC
명령 구성
• 온라인이 필요하거나 정책상 온라인 선택
• CDOL1 Related Data 구성
• CDA 요청 비트는 조건 충족 시 함께 설정
CDOL1의 Tag 순서와 길이에 맞춰 데이터 필드를 생성
누락 데이터는 해당 규칙대로 생성
각 검사의 결과는 TVR에 누적되어 1st Terminal Action Analysis에 사용된다.

## Slide 28
10. 1st Card Action Analysis

## Slide 29
GENERATE AC 응답 형식과 검증
• Response Message Template Format 1 또는 2
• CID, ATC, AC, IAD 확인
• CDA이면 SDAD 포함 및 서명 검증
• AAC: 카드 거절
• TC: 카드 오프라인 승인
• ARQC: 온라인 승인 요청
• 요청보다 허용되지 않은 상향 결과는 오류
• 필수 Tag, 길이, 중복 확인
• CID의 Advice/Reason Code 해석
• 결과 Data Record와 TVR/TSI 갱신
응답 형식
Cryptogram Type
데이터 검증

## Slide 30
11. Online 및 2nd Action Analysis

## Slide 31
Online Processing
Online Request Data
• ARQC, ATC, IAD, AIP, TVR, 거래 금액 전송
• Mag-Stripe Mode에서 동적 Track 데이터와 ATC/AC 검사
Host Response
• Authorisation Response Code
• Issuer Authentication Data
• Issuer Script Template 1/2
• Online 처리 성공/실패 상태
Kernel 재개
Terminal이 온라인 결과를 제공하면
Kernel DB를 갱신하고 Issuer Authentication, Script, 2nd Action Analysis 순서로 진행

## Slide 32
12. 2nd Terminal/Card Action Analysis

## Slide 33
2nd Terminal Action Analysis
Host 승인
명령어 | CLA | INS | 핵심 용도
Compute Cryptographic Checksum | '80' | '2A' | Mag-Stripe CVC3 암호문 계산
Exchange Relay Resistance Data | '80' | '2C' | 릴레이 공격 방어 — 타이밍 측정
Generate AC | '80' | 'AE' | ARQC/TC/AAC 암호문 생성
Get Data | '80' | 'CA' | 단일 데이터 오브젝트 조회 (SDS, Balance)
Get Processing Options | '80' | 'A8' | AIP + AFL 수신, 트랜잭션 시작
Put Data | '80' | 'DA' | 카드에 데이터 쓰기 (SDS)
Read Record | '00' | 'B2' | AFL이 가리키는 레코드 읽기
Recover AC | '80' | 'D0' | 중단된 트랜잭션의 AC 복구

## Slide 34
2nd Card Action Analysis와 최종 Outcome
최종 TC
• 승인 Outcome
• Receipt와 UI 요청 설정
• 최종 Data Record 생성
최종 AAC
• 거절 Outcome
• Reason/Advice와 Error Indication 반영

## Slide 35
13. APDU와 Configuration Data

## Slide 36
Kernel 4 주요 C-APDU
Kernel은 거래 단계와 카드 Capability에 따라 표준 EMV 명령을 순서대로 전송합니다.

## Slide 37
핵심 데이터 오브젝트와 설정
거래 데이터
• 9F02 Amount Authorised
• 9C Transaction Type
• 5F2A Transaction Currency
• 9A Transaction Date
• 9F37 Unpredictable Number
카드/결과 데이터
• 82 AIP, 94 AFL
• 9F27 CID, 9F36 ATC, 9F26 AC
• 9F10 IAD
• 95 TVR, 9B TSI, 9F34 CVM Results
Terminal Configuration
• Terminal Type 9F35
• Reader Capabilities 9F6D
• Transaction/CVM/Floor Limits
• TAC Denial/Online/Default
• CA Public Keys와 Revocation List

## Slide 38
Configuration Data와 구현 보호 장치
필수 설정
• Terminal Type과 Reader Capability
• Transaction, CVM, Floor Limits
• TAC Denial/Online/Default
• 지원 Version과 Country/Currency
보안 자산
• RID/Index별 CA Public Key
• 만료일과 Hash Algorithm
• Certificate Revocation List
• 운영 중 안전한 갱신 절차
구현 보호

## Slide 39
14. 동작 예시와 구현 체크리스트

## Slide 40
동작 예시 1 - 소액 EMV 오프라인 승인
Processing Restrictions와 Risk Management 결과가 양호하고 Terminal/Card가 Offline을 지원하는 경우
Terminal | ACT Signal | 금액 1,000원, 구매, 랜덤값 포함
Kernel | State 1 | PDOL 구성 → GPO 명령 준비
Kernel → Card | GET PROCESSING OPTIONS | PDOL Related Data 전송
Card → Kernel | GPO 응답 | AIP: EMV 모드, CDA 지원 / AFL: SFI 1, 레코드 1~3
Kernel | State 2→3 | AFL 파싱, READ RECORD 루프 시작
Kernel → Card | READ RECORD (×3) | SFI 1 레코드 1, 2, 3 순차 읽기
Card → Kernel | 레코드 응답 | Issuer/ICC 인증서, TVR 관련 데이터
Kernel | ODA 수행 | CA→Issuer→ICC 인증서 체인 검증 (CDA)
Kernel | Terminal Risk Mgmt | TVR 설정, IAC/TAC 분석 → TC 결정
Kernel → Card | GENERATE AC (RCP='40') | TC 요청, CDOL1 데이터 포함
Card → Kernel | Gen AC 응답 (Format 2) | TC + SDAD (CDA 서명) 포함
Kernel | CDA 검증 + S11 | 서명 검증 성공 → Outcome = APPROVED
Kernel → Terminal | OUT Signal | Outcome(Approved) + Data Record + UI 메시지

## Slide 41
동작 예시 2 - 고액 EMV 온라인 승인
CVM Required Limit 또는 Floor Limit을 초과해 ARQC를 요청하고 Host 승인 후 TC로 완료하는 흐름
Terminal | ACT Signal | 금액 500,000원 (한도 초과), 구매
Kernel | State 1→2 | GPO 수행, AIP 확인 (EMV 모드)
Kernel → Card | READ RECORD | 레코드 읽기 (ODA 데이터 수집)
Kernel | Terminal Risk Mgmt | 금액 > Floor Limit → ARQC 결정
Kernel → Card | GENERATE AC (RCP='80') | ARQC 요청
Card → Kernel | Gen AC 응답 | ARQC + IAD + ATC 포함
Kernel | State 11 | Outcome = ONLINE_REQUEST, Data Record 생성
Kernel → Terminal | OUT Signal | ARQC + Data Record (권한 부여 데이터) 포함
Terminal → Issuer | 온라인 전송 | Data Record를 Issuer에게 전송
Issuer → Terminal | 권한 부여 응답 | ARPC + Issuer Script (선택적)
Terminal → Kernel | DET Signal | 온라인 응답 데이터 제공
Kernel → Card | GENERATE AC (2차, RCP='40') | TC 요청 (Issuer ARPC 검증)
Card → Kernel | TC 응답 | 온라인 승인 확정
Kernel → Terminal | OUT Signal (최종) | Outcome = APPROVED, 최종 Data Record

## Slide 42
동작 예시 3 - 거절과 Try Another Interface
카드가 AAC를 반환하거나 Contactless 처리 조건이 충족되지 않는 경우의 분기
거절 경로
① 치명적 검증 실패 또는 Denial Code 일치
② Terminal이 AAC 요청
③ 카드가 AAC 반환
④ Not Authorised UI
⑤ Declined Outcome
다른 인터페이스 경로
① 카드/Reader 조합 또는 응답이 Contactless 처리 불가
② Error Indication과 Start 파라미터 설정
③ Try Another Interface UI
④ Contact 또는 다른 결제 수단으로 전환

## Slide 43
동작 예시 4 - Mobile CVM과 Dynamic Limits
Mobile 거래에서는 기기 인증 결과와 Reader Limit을 함께 검증합니다.
Terminal | ACT Signal | 금액, 통화, 트랜잭션 유형 포함
Kernel | State 1 | PDOL 구성, GPO 명령 준비
Kernel → Card | GET PROCESSING OPTIONS | PDOL Related Data 전송
Card → Kernel | GPO 응답 | AIP: Mag-Stripe 모드 비트 설정
Kernel | State 2 — Mag 분기 | Mag-Stripe 모드 결정
Kernel → Card | READ RECORD | Track 1 / Track 2 데이터 읽기
Card → Kernel | 레코드 응답 | Track 1 Data, Track 2 Data 포함
Kernel | UN(Numeric) 생성 | 4바이트 랜덤 숫자 (Unpredictable Number)
Kernel → Card | COMPUTE CRYPTOGRAPHIC CHECKSUM | UN 포함, CVC3 계산 요청
Card → Kernel | CCC 응답 | CVC3(암호문), ATC, nUN, nq 포함
Kernel | Track 데이터 조립 | Discretionary Data에 CVC3 삽입 (비트맵 위치)
Kernel | State 11 — Outcome | Outcome = ONLINE_REQUEST (항상 온라인)
Kernel → Terminal | OUT Signal | Mag-Stripe 형식 Data Record (Track 포함)

## Slide 44
동작 예시 5 - Zero Amount와 Status Check
Zero Amount 거래와 Status Check 요청은 일반 구매와 다른 지원 조건을 적용합니다.
필드 | 값 목록 | 설명
Status | Approved / Online Request / Declined / End Application | 트랜잭션 최종 상태
Start | No / A / B / C / NA | 재시작 유형 (No=종료, A/B/C=재시도)
Online Response Data | Yes / No | 온라인 응답 데이터 포함 여부
CVM Performed | Online PIN / Conf. Code Verified / Obtain Signature / No CVM / NA | 적용된 카드소지자 인증 방법
UI Request on Outcome | Yes / No | 화면 표시 요청 포함 여부
UI Request on Restart | Yes / No | 재시작 시 화면 표시 여부
Data Record | Present / Not Present | 권한 부여·정산 데이터 포함 여부
Discretionary Data | Present / Not Present | 추가 Kernel 데이터 포함 여부
Receipt | Yes / NA | 영수증 발행 필요 여부
Field Off Request | Yes / No | RF 필드 비활성화 요청
Removal Timeout | 0~999ms | 카드 제거 대기 시간

## Slide 45
Kernel 4 구현 체크리스트
데이터와 상태
• Tag 존재/길이/출처를 분리 관리
• TVR/TSI 비트는 단계별 누적
• 첫 번째와 두 번째 AC 상태 분리
• AID/거래 유형별 Configuration 적용
명령과 보안
• DOL 순서와 길이 정확성
• 모든 R-APDU 형식과 SW 검사
• CA/Issuer/ICC 인증서 검증
• CDA Hash 입력과 AC 일관성 확인
결과와 인증

## Slide 46
Kernel 4 구조 종합 요약
Book C-4 Kernel 4는 AMEX Contactless 거래의 카드 통신, 위험 판단, 승인 결정을 연결하는 핵심 처리 사양입니다.
핵심 처리
• GPO로 Capability와 AFL 결정
• Read/ODA/Restrictions로 카드와 거래 검증
• CVM과 Risk Management로 위험 평가
• IAC/TAC 기반 AC 요청
최종 결과
• 1st AC에서 TC/ARQC/AAC 처리
• ARQC는 Online과 2nd AC로 완료
• Outcome, UI, Data Record를 일관되게 반환
• Dynamic Limits와 Mobile CVM을 정확히 결합

## Slide 47
15. 소스 코드

## Slide 48
전체 소프트웨어 구조
Host 명령 → Reader Firmware → EMV2 Kernel → PN5180 카드 통신. 경계 함수는 SendRcvICCAPDU()입니다.
Host Interface
interface.c:1267-1304
명령 수신·설정·응답 프레임
Kernel API
EMV_function.h / EMV_PROC.C
선택·거래·승인 판단
RF / Card I/O
SendRcvICCAPDU():10450-10477
NFC_Control.c / PN5180 APDU 교환

## Slide 49
Host 명령 진입점 - interface.c
설정 명령 - interface.c:1267-1275
case 0xA7: SET_TERMINAL
case 0xA8: SET_TER_AID
case 0xA9: SET_TER_REVO
SetTerminalConfig(lcommand, data, len);
거래 명령 - interface.c:1282-1304
RF_EMV_PowerOn();
EmvTranProc(lcommand, data, len, rsp, &rspLen);
종료 처리
ESC_SendFrame_emv(...);
RF_EMV_PowerOff();

## Slide 50
Kernel API와 거래 Dispatcher
공개 API - EMV_function.h:19-26
Init / SetConfig / EmvTranProc
SelectPSE / SelectAID / ProcTran / EndTran
Dispatcher - EMV_PROC.C:834-876
state = SelectPSE(...);
if(state == 0) SelectAID(...);
if(state == 0) ProcTran(...);

## Slide 51
Terminal과 AMEX 설정 파싱
함수: SetTerminalConfig() - EMV_PROC.C:440-814
거래 데이터
9F66 TTQ, 9F02 Amount
5F2A Currency, 9C Type
9A Date, 9F37 Unpredictable Number
Contactless Limits
C009 Transaction Limit
C00C CVM Limit
C007 Floor Limit
C00D CVM Required Limit
AMEX 관련 Capability
9F35 Terminal Type
9F33 Terminal Capability
9F6E Enhanced Reader Capability
9F6D Reader Capability

## Slide 52
PSE·AID 선택과 GPO
선택부터 GPO 응답 파싱까지의 핵심 함수와 AMEX 인증 대응 지점
함수 위치
EmvFuncSelectPSE():881-1410
EmvFuncSelectAID():1412-2420
AID 선택 핵심
Directory Entry에서 AID·Priority 수집
Terminal AID와 비교해 Candidate 구성
비표준 AMEX AID는 인증 규칙에 따라 오류
GPO / 인증 대응
DoldataSetting(3, ...) PDOL 생성
SendICCGetPorcOpt():10545-10587
AIP·AFL·9F6E·9F71 파싱

## Slide 53
핵심 거래 처리 - EmvFuncProcTran()
1. 카드 데이터 검증
EMV_PROC.C:2422-3317
READ RECORD·필수 Tag 확인
CheckCVMlist()로 CVM 평가
2. 제한과 위험 판단
ProcRestriction():2738
9F71 Mobile CVM:2730-2736
TerminalActAnalysis():2914
3. AC 요청
0x90/80 ARQC, 0x50/40 TC
0x10/00 AAC
SendGenerateAC():2920-2948

## Slide 54
PDOL/CDOL과 APDU 생성
DOL 조립 - DoldataSetting():6881-8141
tp=1: CDOL1
tp=2: CDOL2
tp=3: PDOL
각 Tag 길이에 맞춰 Terminal/Card 데이터를 연결
GENERATE AC - SendGenerateAC():10591-10660
DoldataSetting(type, pDoldata, &nDolen);
data = 80 AE | P1 | 00 | Lc | CDOL | 00;
SendRcvICCAPDU(data, len, ...);

## Slide 55
CVM과 Mobile CVM 핵심 분기
CVM 입력 - CheckCVMlist():8256-9078
Card CVM List
Amount와 CVM Required Limit
Terminal 9F6E Capability
Mobile 결과 - 9F71
Method / Context / Result
실패·Passcode Limit·Signature 분기
출력
CVMresult 9F34와 TVR 갱신
재시도 또는 다음 CVM 선택

## Slide 56
Risk·Action Analysis와 AMEX CAPK
거래 정책과 공개키가 최종 AC 요청과 카드 인증을 결정합니다.
Risk / Action
TerminalRiskManage():9082-9113
Floor Limit 초과 시 TVR 설정
TerminalActAnalysis():9123-9234
IAC/TAC Denial·Online·Default 비교
AMEX 공개키
EMV_CApbkey.c:496-749
RID A000000025
Index 60, 61, 62, 01~07, 09
Exponent 03 또는 010001

## Slide 57
Q & A
EMV Contactless Specifications for Payment Systems
Book C-4 - Kernel 4 Specification v2.10 | March 2021
© 2011-2021 EMVCo, LLC. All rights reserved.