## Slide 1
Mastercard Contactless Kernel 2
EMV Contactless Book C-2 | Kernel 2 Specification v2.10 | March 2021
모듈개발2팀 성현진 | tjdguswls01@titeng.co.kr
EMV® Contactless Specifications — Book C-2 | Kernel 2 Specification v2.10

## Slide 2
목차
전반부
1. EMV 컨택리스 결제 개요
2. 전체 시스템 아키텍처
3. Reader 프로세스 구성
4. 프로세스 간 통신(Signal)
5. Reader Database 구조
6. Kernel 2 기능 및 옵션
7. Kernel Database (TLV)
후반부
8. 트랜잭션 모드 (Mag / EMV)
9. Data Exchange 메커니즘
10. Data Storage (SDS / IDS)
11. Torn Transaction Recovery
12. Mobile · Balance · RRP
13. C-APDU 명령어 구조
14. 상태 기계 및 동작 예시

## Slide 3
1. EMV 컨택리스 결제 개요

## Slide 4
EMV 컨택리스 결제란?
EMVCo는 Europay·Mastercard·Visa가 공동으로 설립한 결제 표준 기구로, 스마트카드 및 NFC 결제의 국제 표준을 관리합니다.
컨택리스 결제 특징
• ISO/IEC 14443 기반 근거리 무선 통신
• 태깅 → 인증 → 승인 (0.5초 이내)
• 온라인/오프라인 이중 처리 지원
• 카드·휴대폰·웨어러블 디바이스 지원
EMVCo Contactless 표준 체계
• Book A : 아키텍처 및 일반 요구사항
• Book B : Entry Point 사양
• Book C-2 : Kernel 2 (Mastercard)
• Book C-3 : Kernel 3 (Visa)
• Book C-4 : Kernel 4 (Amex)
Kernel 2 위치
• MAG 구현 옵션 — 마그네틱 스트라이프 방식 데이터로 처리 (Track 1/2 형식)
• EMV 구현 옵션 — 칩카드(IC) 방식 암호학적 인증 포함 (ARQC/TC/AAC)
• 두 옵션 모두 동일한 Book C-2 사양을 따르며, Kernel 2는 Mastercard 전용 커널

## Slide 5
Book C-2 — Kernel 2 Specification 범위
주요 챕터 구성
• 일반 아키텍처 (Chapter 2)
  – POS 시스템 구성
  – Reader 프로세스 역할
  – Reader 데이터베이스
• Kernel 처리 기능 (Chapter 3)
  – Mag-Stripe / EMV 트랜잭션 모드
  – Data Exchange 메커니즘
  – Data Storage (SDS / IDS)
  – Torn Transaction Recovery
  – Mobile 트랜잭션 / Balance Reading
  – Relay Resistance Protocol
추가 구성
• 데이터 조직 — TLV Database, 설정 데이터 (Chapter 4)
• C-APDU 명령어 9종 정의 (Chapter 5)
• Kernel 상태 기계 — 16개 상태 (Chapter 6)
• 보안 알고리즘 — OWHF2, OWHF2AES (Chapter 8)
• 데이터 사전 — 180+ 데이터 오브젝트 (Annex A)
설계 원칙
• Kernel 요구사항은 구현 방식에 독립적
• Terminal / Reader 물리 분리 여부 무관
• Intelligent Reader 모델 기반 설계 (권장)

## Slide 6
2. 전체 시스템 아키텍처

## Slide 7
POS 시스템 전체 구조
POS 시스템은 Terminal과 Reader라는 두 논리 엔티티로 구성되며, 물리적 배치는 세 가지 형태가 가능합니다.
통합형 (Fully Integrated)
모든 기능이 단일 장치에 포함된 구성
지능형 Reader
Reader가 컨택리스 트랜잭션 대부분을 처리
Terminal + 투명 Reader
Reader는 RF 통신만 담당, Kernel은 Terminal에 위치
Book C-2는 지능형 Reader 모델을 기준으로 설계 (구현 방식은 비규범적)
Terminal 역할 | Reader 역할
거래 금액 등 입력 수신 | NFC RF 인터페이스 관리
카드소지자 인증(CVM) 처리 | 카드 앱 선택 (Process S)
온라인 권한 부여 요청 | 카드와 APDU 통신
영수증 출력 결정 | EMV/Mag-Stripe 트랜잭션 처리
최종 승인/거부 결정 | 결과(OUT Signal) 반환

## Slide 8
Reader 프로세스 구성 (5 Processes)
Reader는 독립적으로 실행되는 5개의 프로세스로 구성되며, 각 프로세스는 고유한 역할과 신호 인터페이스를 가집니다.
Process M (Main)
전체 흐름 조율 트랜잭션 시작/종료
Process S (Selection)
카드 앱 및 커널 선택 AID 매칭
Process P (PCD)
RF 인터페이스 관리 C-APDU ↔ R-APDU 중계
Process D (Display)
사용자 UI 관리 다국어 메시지 표시
Process K (Kernel)
카드와 결제 트랜잭션 처리 (핵심)
신호 흐름: Terminal → ACT → Process M → Process S/K → Process P → Card (CA Signal)
프로세스 | 주요 입력 신호 | 주요 출력 신호
Process M | ACT, STOP, ABORT | OUT, STOP_ACK
Process S | Terminal AID List | 선택된 AID + Kernel ID
Process P | CA Signal (K/S) | RA Signal, L1RSP
Process D | MSG Signal | 디스플레이 출력
Process K | ACT, STOP, CLEAN, DET | OUT, DEK, MSG

## Slide 9
3. 프로세스 간 통신 (Signal 체계)

## Slide 10
Signal 기반 프로세스 간 통신
각 프로세스는 Signal을 통해 통신합니다. Signal은 이름과 선택적 데이터 페이로드로 구성됩니다.
Terminal
Process M
Process K
Process P
Card
ACT ▶
◀ OUT
ACT ▶
◀ OUT
CA ▶
◀ RA
APDU ▶
◀ APDU
Process K
◀ DEK
DET▶
DEK: Kernel → Terminal (데이터 요청/전송) | DET: Terminal → Kernel (데이터 제공/제어)
신호 | 방향 | 설명
ACT | Terminal → Reader | 트랜잭션 시작 요청 (금액, 통화, 트랜잭션 유형 포함)
OUT | Reader → Terminal | 트랜잭션 결과 반환 (Outcome, Data Record, Disc. Data)
STOP | Terminal → Reader | 현재 트랜잭션 즉시 종료 요청
ABORT | Terminal → Reader | 중단 (OUT Signal 트리거 가능)
DEK | Kernel → Terminal | 데이터 요청 및 카드/Kernel 데이터 전송
DET | Terminal → Kernel | 데이터 제공 및 트랜잭션 흐름 제어
MSG | Kernel → Process D | 사용자 화면 표시 요청
CA | K/S → Process P | 카드로 C-APDU 전송 요청
RA | Process P → K/S | 카드로부터 R-APDU 수신 결과

## Slide 11
ACT / OUT Signal 상세 구조
ACT Signal 주요 포함 데이터
• Amount Authorized (Numeric) — 승인 금액
• Amount Other (Numeric) — 캐시백 금액
• Merchant Category Code — 가맹점 코드
• Merchant Identifier — 가맹점 ID
• Terminal Country Code — 국가코드
• Transaction Currency Code — 통화코드
• Transaction Date / Time — 거래 일시
• Transaction Type — 구매/환불/캐시백
• Unpredictable Number — 랜덤 4바이트
• Tags To Read / Tags To Write — 선택적
OUT Signal — Outcome Parameter Set
• Outcome Parameter Set — 트랜잭션 결과
  – Status: Approved / Online Request / Declined / End Application
  – Start: No / B / C / NA
  – CVM Performed: Online PIN/ Conf. Code/ Signature/ No CVM/ NA
  – Receipt Required: Yes / NA
  – UI Request Data 포함 여부
OUT Signal — Data Record & Discretionary Data
• Data Record — 권한 부여·정산 데이터
  – 온라인 승인 시 Issuer에게 전달
  – 오프라인 승인 시 정산 데이터
• Discretionary Data — 추가 Kernel 정보
  – Mag-Stripe: 비트맵 형식의 Track 위치 데이터
  – EMV: Error Indication, TVR 등 진단 정보
• User Interface Request Data — UI 메시지

## Slide 12
4. Reader Database 구조

## Slide 13
Reader Database — 영구·임시 데이터셋
Reader는 영구(Persistent) 및 임시(Transient) 데이터셋으로 구성된 데이터베이스를 유지합니다.
Process M (영구)
AID별 지원 트랜잭션 유형 (Purchase, Cashback, Refund) 터미널 일반 데이터 (국가코드, 통화코드, 단말 S/N)
Process P (영구)
프로토콜 설정 데이터셋 (RF 폴링 설정)
Process D (영구)
언어별 메시지 문자열 다국어 지원 데이터셋
Process S (영구)
지원 AID 및 Kernel 매핑 트랜잭션 유형별 설정
Process K (영구 + 임시)
Kernel 2 TLV Database CA 공개키 목록 인증서 폐기 목록(CRL) Scratch Pad

## Slide 14
Kernel 2 영구(Persistent) 데이터셋 구성
TLV DB & CA 공개키
• TLV Database — AID별·트랜잭션유형별
  – 설정 데이터 (단말 한도, 타임아웃 등)
  – 트랜잭션 시작 시 임시 복사본 생성
  – 약 180개 데이터 오브젝트 포함
• CA Public Keys
  – RID별 최소 6개 키 저장 가능
  – Index, 모듈러스, 지수 포함
  – AID 간 RID 공유 가능
CRL & Scratch Pad
• 인증서 폐기 목록 (CRL)
  – CAPublicKey Index + Serial No.
  – 폐기된 발급사 인증서 확인에 사용
• Scratch Pad
  – Kernel 내부 임시 연산 공간
  – 트랜잭션 간 초기화 필요
Torn Log & 데이터 권한
• Torn Transaction Log
  – 중단된 트랜잭션 복구용 로그
  – 최대 N개 항목 (구현 정의)
  – 카드 재접촉 시 RECOVER AC 사용
• 데이터 카테고리별 쓰기 권한
  – Kernel 전용 / 카드 전용
  – Terminal 전용 / Kernel + Terminal

## Slide 15
5. Kernel 2 기능 및 구현·설정 옵션

## Slide 16
Kernel 2 주요 기능 요약
기능 | 설명 | 섹션
트랜잭션 모드 | Mag-Stripe 모드 / EMV 모드 지원 | 3.5
CVM (카드소지자 인증) | Online PIN, No CVM, Mobile CVM 등 | 3.5
Data Exchange | DEK/DET Signal로 Terminal ↔ Kernel 데이터 교환 | 3.6
Data Storage | 카드에 데이터 읽기/쓰기 (SDS / IDS) | 3.7
Torn Transaction Recovery | 카드 이탈 후 재접촉 시 트랜잭션 복구 | 3.8
Mobile 트랜잭션 | 휴대폰 기기의 CVM 처리 지원 | 3.9
Balance Reading | 카드 오프라인 잔액 조회 및 표시 | 3.10
Relay Resistance Protocol | 릴레이 공격 방어 (타이밍 측정 기반) | 3.11
Non-CDA 최적화 | CDA 불필요 시 레코드 읽기 최소화 | 3.12

## Slide 17
구현 옵션 & 설정 옵션
구현 옵션 (Implementation Options)
• MAG 구현 옵션
  – Track 1 / Track 2 형식 데이터 생성
  – 마그네틱 스트라이프 방식 승인 흐름
  – 비교적 단순한 처리 구조
• EMV 구현 옵션
  – 오프라인 데이터 인증 (SDA/DDA/CDA)
  – ARQC/TC/AAC 암호학적 인증
  – Data Storage 기능 포함 (IDS/SDS)
설정 옵션 (Configuration Options)
• Kernel Configuration — 비트 플래그로 활성화
• CDA 지원 — CDA 수행 여부 (EMV만)
• Mag-Stripe — Mag-Stripe Mode 활성화 여부
• SDS 지원 — Standalone Data Storage
• IDS 지원 — Integrated Data Storage
• Balance Reading — 잔액 조회 활성화
• Relay Resistance — RRP 지원 여부
• Hybrid — 하이브리드 단말 여부
옵션 적용 규칙
• 각 설정 옵션은 활성화 조건(Activation Condition)이 존재
  – 예: CDA는 Kernel Configuration 비트 활성화 + 카드 AIP 비트 둘 다 필요
• 모든 설정 옵션이 모든 구현 옵션에 적용되지는 않음
  – MAG 옵션: SDS/IDS/CDA 해당 없음
  – EMV 옵션: 모든 설정 옵션 적용 가능
• 설정 데이터는 AID별·트랜잭션 유형별로 독립적으로 관리

## Slide 18
6. Kernel Database (TLV 구조)

## Slide 19
TLV Database 원칙 및 서비스
Kernel은 모든 데이터를 TLV (Tag-Length-Value) 형식으로 인코딩된 데이터베이스에서 관리합니다.
TLV Database 특성
• Kernel 인스턴스화 시 영구 데이터셋에서 복사
• 트랜잭션 중 카드/Terminal 데이터로 업데이트
• 각 AID·트랜잭션 유형별 독립된 인스턴스
• 데이터 오브젝트는 Tag(태그)로 식별
• 길이 0인 항목도 '존재(present)'로 취급 가능
• 알 수 없는 독점 태그도 저장 가능
TLV Database 서비스 API
• IsKnown(T) — 태그 T가 데이터 사전에 정의되어 있는지
• IsPresent(T) — 태그 T의 데이터 오브젝트가 DB에 존재하는지
• IsNotPresent(T) — DB에 없는지
• IsEmpty(T) — 길이가 0인지
• IsNotEmpty(T) — 길이가 0 이상인지
• GetValue(T) — 태그 T의 값 반환
• GetTLV(T) — TLV 인코딩된 데이터 오브젝트 반환
• Store(T, V) — 값 저장 (덮어쓰기)
DOL (Data Object List) 처리
• DOL (Data Object List) : 태그 목록으로 연결된 데이터 생성
• PDOL : GENERATE AC 명령의 PDOL Related Data 생성
• CDOL1/CDOL2 : GENERATE AC 명령 데이터 필드 구성
• DRDOL : RECOVER AC 명령 데이터 구성

## Slide 20
Working Variables & Configuration Data
Working Variables 유형
• 로컬 변수 (Local)
  – 상태 전이 처리 내에서만 유효
  – 데이터 사전에 태그 없음
  – 예: Missing PDOL Data Flag, Sync Data
• 글로벌 변수 (Global)
  – Kernel 프로세스 수명과 동일
  – 내부 처리에서만 읽기/쓰기
  – 예: Active AFL, AC Type, DS AC Type
Torn Transaction Log
• Torn Transaction Log — 중단 트랜잭션 추적
  – 항목: AID + 필수 데이터 오브젝트
  – 동일 카드(UDOL) 매칭으로 복구 여부 판단
  – 로그 슬롯 초과 시 가장 오래된 항목 삭제
  – CLEAN Signal로 만료 항목 정리
Configuration Data (필수 항목)
• Kernel 인스턴스화 시 초기화되어야 할 설정 데이터 (필수 존재)
  – Reader CVM Required Limit — CVM 적용 금액 한도
  – Reader Contactless Transaction Limit — 컨택리스 허용 최대 금액
  – Reader Contactless Floor Limit — 오프라인 승인 한도
  – Kernel Configuration — 기능 활성화 비트 플래그 (8비트)
  – Timeout Value — 카드 응답 대기 최대 시간
• Default Value 없으면 Kernel 동작 불가 — 반드시 설정 필요

## Slide 21
7. 트랜잭션 모드

## Slide 22
Mag-Stripe 모드 vs EMV 모드
카드의 Application Interchange Profile (AIP)에 따라 Mag-Stripe 모드 또는 EMV 모드로 분기됩니다.
Mag-Stripe 모드 흐름
• GET PROCESSING OPTIONS → 카드 AIP 확인
• AIP에 Mag-Stripe 비트 설정 시 → Mag-Stripe 모드
• READ RECORD로 Track 1/2 데이터 수집
• Unpredictable Number (Numeric) 생성
• 카드에서 암호문(ARQC 형식의 CVC3) 수신
• Track 2에 CVC3 삽입 후 온라인 전송 요청
• 카드 제거 알림 후 OUT Signal 반환
• 항상 Online Authorization 요청
• 오프라인 승인 불가
EMV 모드 흐름
• GET PROCESSING OPTIONS → AIP 확인
• 오프라인 데이터 인증(ODA) 방식 결정
  – SDA: 정적 인증 서명 검증
  – DDA: 동적 인증 (ICC 서명)
  – CDA: 결합 동적 인증 (GENERATE AC 통합)
• READ RECORD로 카드 레코드 읽기
• Terminal Risk Management 수행
• Terminal Action Analysis 수행
• GENERATE AC 명령 전송
  – ARQC: 온라인 전송 요청
  – TC: 오프라인 승인
  – AAC: 거부
• CDA인 경우 서명 검증 후 결과 반환

## Slide 23
EMV 모드 — 오프라인 데이터 인증 (ODA)
EMV 모드는 공개키 기반 암호화로 카드의 진위를 오프라인에서 검증합니다.
ODA 방식 | 인증 방향 | 특징 | 보안 수준
SDA (Static Data Auth) | CA → Issuer → Card | 정적 서명 검증 SDAD 포함 레코드 서명 | 낮음 (복제 취약)
DDA (Dynamic Data Auth) | CA → Issuer → ICC | 동적 서명 생성 Intern. Authenticate 명령 | 중간
CDA (Combined DDA/AC) | CA → Issuer → ICC | GENERATE AC와 통합 SDAD가 AC에 포함 | 높음 (권장)
공개키 인증서 체인 검증
• CA(Certification Authority) 공개키로 Issuer 인증서 검증
• Issuer 공개키로 ICC 인증서 검증
• ICC 공개키로 카드 서명 검증 (DDA/CDA)
• 인증서 체인: CA → Issuer → ICC
• Certification Revocation List(CRL)로 폐기 확인
Terminal Risk Management
• TVR (Terminal Verification Results)
  – 각 처리 단계의 오류/경고 비트맵
• Terminal Action Analysis
  – TAC(Terminal Action Code) 기반
  – IAC(Issuer Action Code) 기반
  – Denial / Online / Default 우선순위
• AC Type 결정: TC / ARQC / AAC

## Slide 24
8. Data Exchange 메커니즘

## Slide 25
Data Exchange — DEK / DET Signal
Kernel은 DEK Signal로 Terminal에 데이터를 요청하거나 전송하고, Terminal은 DET Signal로 응답합니다.
DEK / DET 구조
• DEK (Data Exchange from Kernel) — Kernel → Terminal
  – Data Needed: 요청 태그 목록
  – Data To Send: 전달할 TLV 데이터 목록
  – Database ID + Session ID 포함
• DET (Data Exchange from Terminal) — Terminal → Kernel
  – Kernel Database 업데이트 가능
  – 추가 Tags To Read/Write 제공 가능
  – 타이밍 조절로 흐름 제어 가능
Tags To Read / Write 메커니즘
• Tags To Read — 트랜잭션 중 카드에서 읽어야 할 태그
• Tags To Write Before Gen AC — GENERATE AC 이전 쓰기
• Tags To Write After Gen AC — GENERATE AC 이후 쓰기
• Proceed To First Write Flag — 쓰기 시작 제어
• 길이 0 → Kernel이 DEK로 값 요청
• Terminal이 DET로 값 제공 후 처리 재개
Data Exchange 처리 규칙
• Kernel은 Terminal 소스 데이터가 필요하고 값이 0이면 DEK로 요청
• Terminal은 DET로 제공 — 여러 번의 DET 교환 가능
• Kernel은 Tags To Write Yet Before/After Gen AC 버퍼로 누적 관리
• Data Exchange로 Terminal이 트랜잭션 속도 조절 가능 (선행 제공 또는 지연)

## Slide 26
9. Data Storage (SDS / IDS)

## Slide 27
Data Storage 개요 — SDS vs IDS
EMV 모드 트랜잭션에서 카드를 메모 패드처럼 활용하는 확장 기능 (Mag-Stripe 모드에는 없음)
Standalone Data Storage (SDS)
• SDS (Standalone Data Storage)
  – GET DATA / PUT DATA 전용 명령 사용
  – 태그 범위 '9F70'~'9F79' (비결제 데이터)
  – '9F70'~'9F74': 쓰기 시 보안 메시지 필요
  – '9F75'~'9F79': 쓰기 시 보안 메시지 불필요
  – Tags To Read에 포함 → GET DATA로 읽기
  – Tags To Write에 포함 → PUT DATA로 쓰기
• 기존 결제 명령과 독립된 별도 I/O
• 단순 구현, 유연성 높음
Integrated Data Storage (IDS)
• IDS (Integrated Data Storage)
  – GPO(GET PROCESSING OPTIONS)로 읽기
  – GENERATE AC 명령에 쓰기 데이터 통합
  – 별도 명령 없이 기존 결제 흐름과 통합
• 읽기: GPO 응답의 DS ODS Card 포함
  – 슬롯 데이터 → Terminal에 DEK로 전달
• 쓰기: GENERATE AC 데이터 필드에 IDS 포함
  – DSDOL로 쓰기 데이터 구성
• AC Type 다운그레이드 메커니즘
  – DS AC Type > Kernel AC Type: 조정 없음
  – Kernel AC Type > DS AC Type: 다운그레이드

## Slide 28
IDS 보안 설계
IDS 보안 메커니즘
• 인증성 (Authenticity)
  – DS ODS Card 데이터에 MAC 추가
  – Terminal 독점 MAC 메커니즘 사용
  – 제3자 위변조 방지
• 복제 방지 (Anti-cloning)
  – DS ID (인증된 카드 식별자) 포함
  – DS Unpredictable Number (카드 챌린지) 포함
  – 두 값의 조합으로 복제 감지
• 쓰기 제어 (Write Control)
  – 원웨이 함수 기반 검증
  – 개인화 시 DS Input 해시 저장
  – 쓰기 시 해시 일치 여부 확인
DS Summary 검증 절차
• DS Summary 1 — 카드에서 읽기 (GPO 응답)
  – 슬롯별 데이터 + DS ID + DS UN + 슬롯 상태
• DS Summary 2 — Kernel이 계산
  – OWHF2(K)[DS Summary 1] 적용
  – OWHF2: AES 기반 단방향 해시 함수
• DS Summary 3 — 카드가 GENERATE AC 응답에 포함
  – 카드 내부에서 동일한 함수로 계산한 값
  – DS Summary 2 == DS Summary 3 → 인증 성공
• 불일치 시 IDS 인증 실패 표시
• OWHF2AES 알고리즘 (Chapter 8)으로 정의

## Slide 29
10. Torn Transaction Recovery

## Slide 30
Torn Transaction Recovery — 카드 이탈 복구
카드소지자가 트랜잭션 완료 전 카드를 RF 필드에서 제거하는 경우(Tearing)를 처리합니다.
Torn Transaction 개요
• 발생 조건: GENERATE AC 응답 수신 전 카드 이탈
• 문제: 오프라인 잔액이 차감되었을 수 있음
• 해결책: Torn Transaction Log에 기록 후 복구
• DRDOL (Data Recovery Data Object List)
  – 카드가 RECOVER AC 지원 여부 표시
  – 존재하고 길이 > 0 → 복구 지원
  – 미존재 또는 길이 0 → 복구 불가
• 복구 불가 시: 새 트랜잭션으로 처리
• Torn Transaction Log 항목 미생성
복구 절차
① Kernel이 READ RECORD 후 Log 항목 생성
② 카드 이탈 감지 → Kernel이 재접촉 UI 요청
③ 카드 재접촉 → AID 선택 후 GPO 실행
④ Log에서 동일 카드 (UDOL 매칭) 확인
⑤ 매칭 성공 → RECOVER AC 명령 전송
⑥ 카드에서 이전 AC 반환 → 복구 완료
⑦ OUT Signal로 결과 반환 후 Log 항목 삭제
복구 명령 및 예외 처리
• RECOVER AC 명령 (INS='D0')
  – DRDOL Related Data를 데이터 필드에 포함
  – 카드가 마지막 완료 트랜잭션의 AC 반환
• 타임아웃 또는 오류 시 재시도 가능
• CLEAN Signal로 만료된 Log 항목 정리

## Slide 31
11. Mobile · Balance Reading · Relay Resistance

## Slide 32
Mobile 트랜잭션 · Balance Reading · Relay Resistance Protocol
Mobile 트랜잭션 (3.9)
• 휴대폰으로 카드소지자 인증 가능
• CDCVM (Consumer Device CVM)
  – 기기 자체에서 PIN/생체인증 수행
  – Kernel이 CDCVM 여부 구별
• Mobile Mag-Stripe: CVC3 동일
• Mobile EMV: CDCVM 플래그 확인
  – CDCVM 성공 시 → No CVM
  – CDCVM 미지원 → 일반 CVM 처리
Balance Reading (3.10)
• 카드에 오프라인 잔액이 있는 경우
• Application Capabilities Info로 지원 여부 확인
• 읽기 시점 두 가지:
  – Balance Read Before Gen AC
  – Balance Read After Gen AC
• GET DATA 명령으로 잔액 조회
  – 태그: '9F79' (Balance Amount)
• Terminal 화면 표시 또는 영수증 인쇄
• 잔액 표시는 선택적 설정 옵션
Relay Resistance Protocol (3.11)
• 릴레이 공격 방어 메커니즘
• 공격: 위조 단말·카드로 진짜 단말에 중계
• 원리: RF 전달 지연 시간 측정
• EXCHANGE RELAY RESISTANCE DATA 명령
  – 단말 난수 + 타임스탬프 포함
  – 카드가 처리 시간 범위 응답
• Kernel이 왕복 지연 측정
  – 카드 지정 Min/Max 시간 내 여부 확인
• Grace Period 허용 (위 아래 각각)
• 시간 초과 → RRP 실패 표시 (TVR)

## Slide 33
12. C-APDU 명령어 구조

## Slide 34
C-APDU 명령어 목록
Kernel 2는 9종의 C-APDU 명령어를 카드에 전송합니다. CLA 바이트는 '80' (독점 클래스)를 사용합니다.
명령어 | CLA | INS | 핵심 용도
Compute Cryptographic Checksum | '80' | '2A' | Mag-Stripe CVC3 암호문 계산
Exchange Relay Resistance Data | '80' | '2C' | 릴레이 공격 방어 — 타이밍 측정
Generate AC | '80' | 'AE' | ARQC/TC/AAC 암호문 생성
Get Data | '80' | 'CA' | 단일 데이터 오브젝트 조회 (SDS, Balance)
Get Processing Options | '80' | 'A8' | AIP + AFL 수신, 트랜잭션 시작
Put Data | '80' | 'DA' | 카드에 데이터 쓰기 (SDS)
Read Record | '00' | 'B2' | AFL이 가리키는 레코드 읽기
Recover AC | '80' | 'D0' | 중단된 트랜잭션의 AC 복구

## Slide 35
핵심 명령어 — GET PROCESSING OPTIONS & GENERATE AC
GET PROCESSING OPTIONS
• GET PROCESSING OPTIONS (INS='A8')
  – 데이터: PDOL Related Data ('8300' 이상)
  – PDOL: 카드가 요청하는 단말 데이터 목록
  – 응답 Format 1 or 2:
  – AIP (Application Interchange Profile)
  – AFL (Application File Locator)
• AIP 주요 비트:
  – SDA/DDA/CDA 지원 여부
  – Mag-Stripe 모드 지원 여부
  – RRP(릴레이 저항) 지원 여부
  – IDS 지원 여부
• AFL: 읽어야 할 레코드의 SFI + 레코드 번호
GENERATE AC
• GENERATE AC (INS='AE')
  – Reference Control Parameter (P1):
  – '00': AAC (거부)
  – '40': TC (오프라인 승인)
  – '80': ARQC (온라인 요청)
  – 비트 4: CDA 요청 여부
  – 데이터: CDOL1 Related Data
  – 응답 Format 1 (Mag/비CDA EMV):
  – ATC, AC(암호문), IAD 포함
  – 응답 Format 2 (CDA EMV):
  – SDAD (동적 서명) 추가 포함
• 2차 GENERATE AC (CDOL2 기반):
  – 온라인 응답 수신 후 TC/AAC 확정
  – Issuer Script 실행 결과 포함

## Slide 36
13. Kernel 상태 기계 (State Machine)

## Slide 37
Kernel 2 상태 기계 — 16개 상태
Kernel 처리는 외부 Signal에 의해 상태 전이가 트리거되는 상태 기계로 명세됩니다.
S1 — Idle
ACT/STOP/CLEAN 신호 수신, PDOL 처리, GPO 명령 준비
S2 — GPO 응답 대기
GPO 응답 수신, AIP·AFL 파싱, 모드 분기
S3, R1 — Common
READ RECORD 루프 공통 처리, Tags To Read 수집
S4 — EMV READ REC
EMV 모드 레코드 읽기 응답 처리
S5 — GET DATA 응답
추가 데이터 조회(잔액 등) 응답 처리
S6 — PUT DATA 이전
GENERATE AC 이전 쓰기 (SDS)
S7 — Restart
릴레이 저항 또는 재시작 처리
S8 — ERRD 응답
Exchange Relay Resistance Data 응답 처리
S9 — Gen AC 응답 1
1차 GENERATE AC 응답 처리, CDA 서명 검증
S10 — Recover AC
RECOVER AC 응답 처리 (Torn 복구)
S11 — Common AC
S9/S10 공통 처리 — AC 유형 최종 결정
S12 — Balance 읽기
잔액 조회 응답 처리
S13 — 2차 Gen AC
2차 GENERATE AC 응답 처리
S14 — PUT DATA 이후
GENERATE AC 이후 쓰기 처리
S15 — Waiting Write
IDS 쓰기 완료 대기
S16 — Pre-GenAC Bal
잔액 읽기 Before Gen AC 응답

## Slide 38
State 1 — Idle (트랜잭션 시작)
Kernel이 신호를 대기하는 초기 상태. ACT, STOP, CLEAN 신호를 수신합니다.
ACT Signal 수신 (금액·통화·유형 포함)
▼
Sync Data 파싱 Kernel DB 초기화
▼
PDOL 존재 여부 확인 (카드 요청 데이터 목록)
▼
PDOL Related Data 구성 (단말 데이터 조립)
▼
GET PROCESSING OPTIONS 명령 전송 → State 2
S1 분기 처리
• STOP Signal 수신 시
  – Status := END APPLICATION
  – Error Indication := STOP (L3)
  – OUT Signal 즉시 반환
• CLEAN Signal 수신 시
  – Torn Transaction Log 확인
  – 만료된 항목 삭제
  – 만료 항목이 있으면 Discretionary Data에 포함
  – OUT Signal 반환
• Torn Transaction 확인 로직
  – ACT Signal 수신 후 Log 검색
  – 동일 AID + UDOL 매칭 시 복구 흐름
S1 처리 상세
• 로컬 변수 초기화
  – Sync Data: ACT Signal 포함 데이터
  – Missing PDOL Data Flag: 기본 false
• PDOL 미존재 시
  – PDOL Related Data := '8300' (빈 값)
• PDOL 존재 시
  – 각 태그값을 DB에서 조회
  – 없는 항목: Flag=true, 빈 값으로 대체
  – 값 연결하여 PDOL Values 생성
  – '83' | Length | PDOL Values 형태로 구성
• Tags To Read Yet 버퍼 초기화
  – 설정된 Tags To Read 복사

## Slide 39
State 9/10 — Generate AC 응답 처리
GENERATE AC 응답 수신 후 AC 유형을 확인하고 Outcome을 결정합니다.
State 9 — 1차 Gen AC 응답
• 응답 형식 파싱
  – Format 1: Tag 없이 연속 값 (Mag/비CDA)
  – Format 2: TLV 인코딩 (CDA 포함)
• AC Type 확인 (Cryptogram Information Data)
  – 비트 7-6: 00=AAC, 01=TC, 10=ARQC
• CDA 검증 (CDA 활성화 시)
  – SDAD 서명을 ICC 공개키로 검증
  – 터미널 데이터 해시 일치 여부 확인
  – 실패 시 CDA Failed 플래그 설정
• Torn Transaction 로그 항목 삭제
  – 복구 성공 시 Log에서 제거
State 11 — Outcome 결정
• State 9/10 공통 처리 (S11 Common)
• AC Type에 따른 분기:
  – AAC: Outcome = DECLINED
  – UI: 'Not Authorised' 메시지
  – TC: Outcome = APPROVED
  – 영수증 필요 여부 설정
  – ARQC: Outcome = ONLINE_REQUEST
  – Data Record 생성
  – 온라인 응답 대기 (2차 Gen AC)
• Outcome Parameter Set 구성
  – Status / Start / CVM / Receipt / UI
• Data Record 생성
  – CreateEMVDataRecord() 또는 CreateMSDataRecord()
• Discretionary Data 생성
• OUT Signal 반환 → Kernel 종료

## Slide 40
14. 동작 예시

## Slide 41
동작 예시 ① — 일반 구매 (EMV 모드, 오프라인 승인)
소액 구매에서 TC(오프라인 승인)가 발행되는 가장 일반적인 EMV 모드 트랜잭션 흐름
Terminal | ACT Signal | 금액 1,000원, 구매, 랜덤값 포함
Kernel | State 1 | PDOL 구성 → GPO 명령 준비
Kernel → Card | GET PROCESSING OPTIONS | PDOL Related Data 전송
Card → Kernel | GPO 응답 | AIP: EMV 모드, CDA 지원 / AFL: SFI 1, 레코드 1~3
Kernel | State 2→3 | AFL 파싱, READ RECORD 루프 시작
Kernel → Card | READ RECORD (×3) | SFI 1 레코드 1, 2, 3 순차 읽기
Card → Kernel | 레코드 응답 | Issuer/ICC 인증서, TVR 관련 데이터
Kernel | ODA 수행 | CA→Issuer→ICC 인증서 체인 검증 (CDA)
Kernel | Terminal Risk Mgmt | TVR 설정, IAC/TAC 분석 → TC 결정
Kernel → Card | GENERATE AC (RCP='40') | TC 요청, CDOL1 데이터 포함
Card → Kernel | Gen AC 응답 (Format 2) | TC + SDAD (CDA 서명) 포함
Kernel | CDA 검증 + S11 | 서명 검증 성공 → Outcome = APPROVED
Kernel → Terminal | OUT Signal | Outcome(Approved) + Data Record + UI 메시지

## Slide 42
동작 예시 ② — 고액 구매 (EMV 모드, 온라인 승인)
Contactless Transaction Limit 초과 또는 TAC/IAC에 의해 ARQC가 발행되어 온라인 권한 부여를 요청하는 흐름
Terminal | ACT Signal | 금액 500,000원 (한도 초과), 구매
Kernel | State 1→2 | GPO 수행, AIP 확인 (EMV 모드)
Kernel → Card | READ RECORD | 레코드 읽기 (ODA 데이터 수집)
Kernel | Terminal Risk Mgmt | 금액 > Floor Limit → ARQC 결정
Kernel → Card | GENERATE AC (RCP='80') | ARQC 요청
Card → Kernel | Gen AC 응답 | ARQC + IAD + ATC 포함
Kernel | State 11 | Outcome = ONLINE_REQUEST, Data Record 생성
Kernel → Terminal | OUT Signal | ARQC + Data Record (권한 부여 데이터) 포함
Terminal → Issuer | 온라인 전송 | Data Record를 Issuer에게 전송
Issuer → Terminal | 권한 부여 응답 | ARPC + Issuer Script (선택적)
Terminal → Kernel | DET Signal | 온라인 응답 데이터 제공
Kernel → Card | GENERATE AC (2차, RCP='40') | TC 요청 (Issuer ARPC 검증)
Card → Kernel | TC 응답 | 온라인 승인 확정
Kernel → Terminal | OUT Signal (최종) | Outcome = APPROVED, 최종 Data Record

## Slide 43
동작 예시 ③ — Torn Transaction Recovery
카드소지자가 GENERATE AC 전에 카드를 제거한 후 재접촉하여 트랜잭션을 복구하는 흐름
1단계 — 이탈 감지 및 재접촉 요청
① GET PROCESSING OPTIONS → 정상 응답
② READ RECORD 루프 실행
  – 레코드 읽기 중 Torn Transaction Log 항목 생성
  – (AID + 주요 TLV 데이터 저장)
③ GENERATE AC 명령 전송
④ 카드 이탈 발생 (응답 없음 또는 L1RSP)
⑤ Kernel: 재접촉 요청 UI (MSG Signal)
  – 'Present Card Again' 메시지
⑥ Outcome := TRY_AGAIN 반환
⑦ Process M이 트랜잭션 재시작
⑧ 카드 재접촉 → AID 선택 → GPO 재실행
2단계 — 복구 처리
⑨ GPO 응답 수신
  – DRDOL 존재 확인 → 복구 지원 카드
⑩ Torn Transaction Log 검색
  – AID + UDOL 관련 데이터로 동일 카드 확인
⑪ 매칭 성공 → RECOVER AC 명령 전송
  – DRDOL Related Data 포함
⑫ 카드에서 이전 AC 반환
  – 이전 트랜잭션의 TC/ARQC 재전송
⑬ Kernel이 AC 처리
  – Log 항목 삭제
  – Outcome 결정 (Approved/Online Request)
⑭ OUT Signal 반환 → 정상 완료
• Note: 카드가 오프라인 잔액 이중 차감 방지

## Slide 44
동작 예시 ④ — Mag-Stripe 모드 트랜잭션
AIP에 Mag-Stripe 비트가 설정된 카드(또는 휴대폰)와의 트랜잭션 흐름
Terminal | ACT Signal | 금액, 통화, 트랜잭션 유형 포함
Kernel | State 1 | PDOL 구성, GPO 명령 준비
Kernel → Card | GET PROCESSING OPTIONS | PDOL Related Data 전송
Card → Kernel | GPO 응답 | AIP: Mag-Stripe 모드 비트 설정
Kernel | State 2 — Mag 분기 | Mag-Stripe 모드 결정
Kernel → Card | READ RECORD | Track 1 / Track 2 데이터 읽기
Card → Kernel | 레코드 응답 | Track 1 Data, Track 2 Data 포함
Kernel | UN(Numeric) 생성 | 4바이트 랜덤 숫자 (Unpredictable Number)
Kernel → Card | COMPUTE CRYPTOGRAPHIC CHECKSUM | UN 포함, CVC3 계산 요청
Card → Kernel | CCC 응답 | CVC3(암호문), ATC, nUN, nq 포함
Kernel | Track 데이터 조립 | Discretionary Data에 CVC3 삽입 (비트맵 위치)
Kernel | State 11 — Outcome | Outcome = ONLINE_REQUEST (항상 온라인)
Kernel → Terminal | OUT Signal | Mag-Stripe 형식 Data Record (Track 포함)

## Slide 45
Outcome Parameter Set — 트랜잭션 결과 구조
Kernel은 OUT Signal에 Outcome Parameter Set을 포함하여 Terminal에 트랜잭션 처리 결과를 전달합니다.
필드 | 값 목록 | 설명
Status | Approved / Online Request / Declined / End Application | 트랜잭션 최종 상태
Start | No / A / B / C / NA | 재시작 유형 (No=종료, A/B/C=재시도)
Online Response Data | Yes / No | 온라인 응답 데이터 포함 여부
CVM Performed | Online PIN / Conf. Code Verified / Obtain Signature / No CVM / NA | 적용된 카드소지자 인증 방법
UI Request on Outcome | Yes / No | 화면 표시 요청 포함 여부
UI Request on Restart | Yes / No | 재시작 시 화면 표시 여부
Data Record | Present / Not Present | 권한 부여·정산 데이터 포함 여부
Discretionary Data | Present / Not Present | 추가 Kernel 데이터 포함 여부
Receipt | Yes / NA | 영수증 발행 필요 여부
Field Off Request | Yes / No | RF 필드 비활성화 요청
Removal Timeout | 0~999ms | 카드 제거 대기 시간

## Slide 46
보안 알고리즘 — OWHF2 & OWHF2AES
Chapter 8에서 정의한 두 가지 단방향 해시 함수 (IDS 보안의 핵심)
OWHF2
• OWHF2 (One-Way Hash Function 2)
  – 3DES 기반 단방향 해시
  – 입력: DS Input (카드 개인화 데이터)
  – 출력: 16바이트 해시값
  – 사용: IDS DS Summary 검증
• 알고리즘:
  – K1 = 입력 첫 8바이트
  – K2 = 입력 두 번째 8바이트
  – H = TDES(K1||K2)[입력 || 패딩]
  – 결과 XOR 연산 적용
  – IDS Summary 2 계산에 사용
OWHF2AES & 난수 생성
• OWHF2AES (AES 기반 버전)
  – AES-128 기반 단방향 해시
  – 더 강력한 암호 강도
  – 입력: DS Input
  – 출력: 16바이트 해시값
• Unpredictable Number 생성
  – 랜덤 숫자 생성기 사용
  – 예측 불가능성 보장
  – Mag-Stripe: UN(Numeric) — 10진수
  – EMV: UN — 4바이트 이진수
  – RRP: Terminal 난수 포함

## Slide 47
Kernel 2 구조 종합 요약
Book C-2 Kernel 2는 Mastercard 컨택리스 결제의 모든 처리 로직을 정의하는 핵심 사양입니다.
핵심 개념 정리
• 아키텍처
  – 5개 프로세스 (M/S/P/D/K) 독립 실행
  – Signal 기반 느슨한 결합 설계
  – TLV Database 중심 데이터 관리
• 트랜잭션 모드
  – Mag-Stripe: CVC3 암호문, 온라인 전용
  – EMV: ODA(SDA/DDA/CDA), 오프/온라인
• 데이터 관리
  – DEK/DET Signal로 Terminal ↔ Kernel
  – SDS: 독립 명령 (GET/PUT DATA)
  – IDS: 기존 결제 명령에 통합
복구·보안·확장 기능
• 복구 및 안전성
  – Torn Transaction Recovery (RECOVER AC)
  – Relay Resistance Protocol (타이밍 측정)
  – IDS 보안 (OWHF2/MAC)
• 확장 기능
  – Mobile CVM (CDCVM)
  – Balance Reading (GET DATA)
  – Non-CDA 최적화 (조기 종료)
• 상태 기계
  – 16개 상태, Signal 구동
  – Outcome Parameter Set으로 결과 반환
  – 카드 이탈·거부·승인 모든 경우 처리

## Slide 48
Q & A
EMV® Contactless Specifications for Payment Systems Book C-2 — Kernel 2 Specification v2.10 | March 2021
© 2011-2021 EMVCo, LLC. All rights reserved.